DECHOVÉ  PŘIPOJENÍ

Základní rizika  pro dýchací orgány :

a/ částice  /prach, kouř, aerosoly.../

b/ páry a plyny /toxické, nedýchatelné, dráždící .../

c/ extremní teploty

d/ nedostatek kyslíku / hranice je asi 17 - 19 obj. % /

ČSN  EN  133

ČSN  EN  136

ČSN  EN  142  Dechové připojení    Ústenky

ČSN  EN  147  Dechové připojení    Filtry

ČSN  EN  148 – 1   Oblý závit

ČSN  EN  148 – 2   Centrální připojení

ČSN  EN  148 – 3   Jemný závit

ČSN  EN   133

Vnější  ovzduší

Znečistěný vzduch              Nedostatek kyslíku

Pevné    Plyny   Pevné částice

částice   páry     plyny,páry

Ochranné prostředky dých. orgánů

Závislé na okolím ovzduší        Nezávislé na okolním ovzduší

Filtrační prostředky            Izolační dýchací přístroje

- proti pevným částicím

- proti plynů a parám

- proti pevným , plynům,parám

Izolační dýchací přístroje

A/ neautonomní

B/ autonomní

Neautonomní

HDP                             HDP-P

-bez nuceného přívodu/nádech plíce/  - se stálým průtokem plynu

-ventilátor/ručně/                   - s dávkováním

-ventilátor/motor/                   - s dávkováním a přetlakem

Autonomní

Otevřený dých. Okruh              Uzavřený dých. okruh

VDP             VDP – P            - plynný

- kapalný

- chemicky vázaný

- nascgenový

- pneumatogenový

Lom paprsku světla procházejícího  zorníkem

z

o

r

n

í

k

Materiál na OM: nesmí dráždit pokožku nositele, zdravotně nezávadný

Lícnice:                      Zorník :

NR = přírodní kaučuk          Triplex = tvrzené sklo

CR = chloroprenový kaučuk     PAHT    = polyamid se zvýš.

SIL= silikon                            teplotní odolností

EPDM= etylpropylendien         PA       = polyamid

Rozdělení :

a/ ústenky

b/ polomasky

c/ masky /CM 5 - 0288/95/CH/

d/ kukly

Ústenky  -  jsou tvarované pryžové výlisky.Slouží k těs-

nému napojení úst s okruhem přístroje.

Vkládá se mezi zuby a rty uživatele.

Používají se u potápěčských dýchacích přís-

trojů nebo u sebezáchranných dýchacích přís-

trojů.

Polomasky - jsou dechové připojení, které kryje náde-

chové cesty/nos a ústa/.Pro zajištění

držení na hlavě slouží upínácí pásy.

Jsou vyráběny ze zdravotní pryže,plastu.
                   Používají se ve spojitosti s křísící

technikou - RK 34,S-Oxy,Spireta,Multihelp

Masky

a/   a/ kyslíkové  CM 4K,CM 5K,Panorama Nova Z,ZS

b/ vzduchové  CM 4,CM 5,Panorama Nova RA,

Kemira, CM 5D

b/   a/ podtlakové   CM 4,CM 5

b/ přetlakové CM 4P,Panorama Nova P,PE,CM 5P

c/   a/ velikostní  CM 4, CM 5, AV 2000/USA/

b/ universální Panorama Nova,Kemira,

d/   a/ dvouzorníkové CM 4

b/ panoramatické CM 5,Panorama Nova, Biomask I

ČSN EN 136 - 10 ozn. „F“ pokud splňují podmínky ČSN EN 136-10

jsou označeny „ A „ /označení na zorníku OM /

Nová norma ČSN EN 136 /z prosince 98 / je sjednocena z ČSN EN

136 a ČSN EN 136 – 10 / Toto značení OM již neplatí

Kukly:

Nouzový prostředek pro ochranu osob /ne hasičů/

při pobytu/vyvádění/ přes nedýchatelné prostředí

Kukla se uchycuje na osobu pomocí stahovacích

pásků /kalounů/  v oblasti krku nositele.

Výhody :

- pro různé velikosti obličeje

/dospělí,děti.../

- nositelé brýlí /bez problémů/

- nositelé dlouhých vlasů

- jednoduché nasazení,průhlednost

Složení ochranné masky :

1. Lícnice  / přírodní pryž,silikon,CR,EPDM

ethylpropylendien kaučuk /

2. Zorník   /polymetylmetakrylát,tvrzené sklo/

3. Průzvučná membrána /plast nebo kov/

4. Polomaska /u VDP s nádechovými ventil

5. Ventilová komora  VDP - nádechový ventil

- výdechový ventil

VDP-P výdechový ventil i bez výd.ventilu

KDP - ventily jsou součástí KDP

6. Upínání  - popruhový systém /CM 4,CM 5

/plastové spony praskají CM 5 D /

- hlavová síťka /Scott/

- mechanický závěs/kandahár/uchycení na přilbu/

a/ vnější uchycení   Galet

b/ vnitřní uchycení  Rosenbauer

Výrobci do materiálu na výrobu lícnice přidávají tzv.stabi-

lizátor proti  UV záření. Výhledově do budoucna v OM budou

zabudovány LED pro snímání tlaku v TL / Spirotronic /

Pokud na OM praskne zorník - možnost úniku z prostředí je

odpojit dechové připojení , vložit do úst/vrap. hadici nebo

druhý st. regulace t.j. plicní automatiku /Ml.F - M /

OM při systému upínání  „náhlavní kříž“ u některých nemají

horní utahovací sponu /Crusader/.

# Při nesprávném utažení /silné/ se náhlavní kříž sesune.

Ošetření ochranné masky :

A/ Suchý způsob   - masku otřeme od nečistot

/vytření/      - vnitřní část vytřeme a vyde-

sinfikujeme /1-2% ajatin/

/firemní roztoky,kapesníčky/

- 0,5 % Icidur

- zorníky vyčistit okenou,ironem..

- zorníky ošetřit látkou zamezují-

cí zamlžování /nouzově saponát

nebo glycerinové přípravky

/nepoužívat prostředky obsahující Cl2 /

SO2 – N  Na

Chloramin B =                Cl

B/ Mokrý způsob   - masku opláchnout v teplé vodě

/mytí/           40 st. C + jar/mýdlo jelen -

nemá nežádoucí přísady

- desinfikovat/ ponořenou/

/ajatin,firemní roztoky,Persteril 2 %/

/CL2 narušuje pryž = chloramin/

- opláchnout v čisté vodě

- nechat vysušit

/čím nižší teplota sušení- šetří OM

Při velkém znečistění OM doporučuje se demontovat ventily v OM

/dokonale proprat,propláchnout a nechat uschnout/

Zkoušení ochranné masky :

Laická kontrola :

- kontrola celistvosti,úplnosti a funkčnosti

- kontrola upínacích popruhu/otevřeny,nepoškozeny../

- masku nasadit na obličej, upravit,dotáh-

nout /dodržet správný postup/

- kontrola těsnosti podtlakem /nádech/

- kontrola těsnosti přetlakem /výdech/

- kontrola funkce ventilů / po dobu 1 min.

Kontrola odborným mechanikem CHTS :

- kontrola celistvosti a úplnosti

/při viditelných poškození OM - vyřadit

- kontrola funkčnosti dílu/popruhy,spony, nádech,

výdech. ventil,elastičnost.../

- měření přesnosti manometru /ČSN EN 137/

- měření těsnosti na podtlak - 800 Pa

- měření těsnosti na přetlak 800 Pa

- měření nádechového odporu

u podtlakových max. - 250 Pa dle EN 136

- měření výdechového odporu

u podtlakových max. 300 Pa dle EN 136

u přetlakových max. 600 Pa dle EN 136

při 160 l/min. max. 700 Pa

/25 x 2,0 l/min./

při 300l/min. max. 1 000 Pa

/40 x 2,5 l/min./

- statický tlak - P / EN max. 500 Pa/

- otevírání výdech. ventilu  / EN 136 /

Skladování :

- ve skladu s teplotou 10 - 25 st C.

- suché prostředí, relativní vlhkost 65 %

/ 60 - 70 % jiná literatura/

- skladovat zavěšené za šroubení/nedochází

k tzv.proležení lícnice

- masku chránit před znečistěním,prachem..

/hermeticky uzavřít /

- chránit před přímým slunečním zářením

tuky, oleji.../taška, obal/Drager/

- zorníky chránit před poškozením

/potravinářská fólie - přilepí se el.stat.

nábojem/

Při viditelném poškození OM /nemožnost výměny ND/ OM  - vyřadit !!!

Působením škodlivých vlivů na OM způsobuje stárnutí materiálu.

Používání chemikálií Savo prim, Chloramin B a všech prostředků obsahujících chlór se snižuje životnost OM /chlor narušuje materiál OM/

Materiály s obsahem chlóru používáme pro desinfekci tam, kde došlo ke kontaminaci /OM. ochr. obleků…/  vysokotoxickými

bakteriemi /př. hnijící maso …/

Desinfekční prostředek Persteril v koncentraci 2 % lze použít na OM.

### U = uživatel     T = technik       dop. = doporučené

fy Drager Lhůty   údržby  a  kontroly

|       |              |před     |  po   |     |   |   |    |

| Díl   |              |nasazením|použití| 1/2 | 1 | 2 | 5  |

------------------------------------------------------------

|Masky  |čistění       |         |   x T | xT  |   |   |    |

|       |desinfekce    |         |   x T | xT  |   |   |

|       |zk. funkce    |  x U    |   x T | xT  |   |   |    |

|       |zk.těsnosti   |  x U    |   x T | xT  |   |   |    |

------------------------------------------------------------

|Dechov.|kontrola      |         |   x T | xt  |   |   |    |

|ventily|výměna        |         |       |     |   | xT|

|       |zk.těsn.      |         |   x T | xT  |   |   |    |

|       |zk.otevírání  |         |   x T | xT  |   |   |    |

------------------------------------------------------------

|Pruzv. |kontrola      |         |   x T | xT  |    |   |   |

|membr. |výměna        |         |       |     |    |   |xTR|

------------------------------------------------------------

|Při-   |zk.těsnění    |         |   x T | xT  |    |   |   |

|pojení |vým.těsnění   |         |       |     |    | xT|xTR|

------------------------------------------------------------

|PA     |čistění       |         |   x T | xT  |    |   |   |

|       |kontrola      |         |   xT  | xT  |    |   |   |

|       |výměna membr. |         |       |     |    |   |xTR|

|       |zk.těsnosti   |   xU    |   xT  | xT  |    |   |   |

|       |zk.uzavírání  |         |   xT  | xT  |    |   |   |

------------------------------------------------------------

|VS     |zk.funkce     |    xU    |  xT  | xT  |    |   |   |

------------------------------------------------------------

|RV     |zk.funkce     |         |   xT  | xT  |    |   |   |

|       |revize        |         |       |     |    |   |xR |

|       |vým.těsnění   |         |       |     | xT |   |xR |

-------------------------------------------------------------

|TL     |plnění        |         |   xT  | xT  |    |   |   |

|kontr.tlaku   |    xU   |   xT  |     |    |   |

rev.zkouška   |         |       |     |    |   |xR

pokračování

|VS ST  |těsnost       |    xU   |   xT  | xT  |    |   |   |

-------------------------------------------------------------

|DP     |čistění       |         |   xT  |     |    |   |   |

|komplet|zk. fce       |         |   xT  | xT  |    |   |   |

|       |zk.těsnosti   |         |   xT  | xT  |    |   |   |

|       |uživ.kontr.   |    xU   |       |     |    |   |   |

-------------------------------------------------------------

|OPCH N |zk.fce dílů   |    xU   |   xT  | xT  |    |   |   |

|normal |větrání       |         |       | xdop|    |   |   |

-------------------------------------------------------------

|OPCH P |zk.fce dílů   |    xU   |   xT  | xT  |    |   |   |

|přetl. |zk.těsnosti   |         |   xT  | xT  |    |   |   |

|       |větrání       |         |       | xdop|    |   |   |

-------------------------------------------------------------

|OPTO   |zk.fce dílů   |    xU   |   xT  | xT  |    |   |   |

|tepelné|větrání       |         |       | xdop|    |   |   |

-------------------------------------------------------------

|KP     |zk.funkce     |         |   xT  |  xT |    |   |   |

|křísící|desinfekce    |         |   xT  |  xT |    |   |   |

-------------------------------------------------------------

|Pohlc. |výměna        |         |   xT  |     |    |   |   |

|       |kontr.vážení  |         |       |  xT |    |   |   |

OUPO Brno

Obecně výměna pryžových dílů :

/ F - M    Ml. /

l x ročně pryžové díly na VS/vysokotlaku/

1 x za 1/2 při značném používání

1 x za 2 roky ostatní pryžové díly

1 x za 5 let revize /celková výměna dílů/

/ těsnící kroužek,pokud je naříznutý při měření

podtlaku  =  těsní

přetlaku  = netěsní

/těsnící kroužek,pokud na něj dojde tlak , tak se roztáhne

a zatěsní = relativně ,čím vyšší tlak, tím lepší těsnost/

Únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů.

Nesmí být použity jako základní ochranný prostředek jednotek

záchranného sboru.Slouží jako ochranný prostředek civilních

osob při nehodách , jako prostředek chránící před nadýcháním

případně jako ochrana zraku před dráždivými zplodinami.

Výhody únikových prostředků:

- nízký dechový odpor

- nádech  asi 120 Pa

- výdech  asi 50 Pa

- jednoduchá a rychlá manipulace

- široké pole výhledu

399/96/CH

SARI

Je obličejová panoramatická ochranná maska určená k ochraně

dýchacích orgánů , určené pro připojení k VDP Saturn/Rd 40x1/7

Barva  šedá.Plastová průzvučná membrána.

Panoramatický zorník / 70 % výhledové pole/

Připojovací oblý závit  Rd 40 x 1,7 /dle EN 148-1/

Maska se čistí po použití ve vlažné vodě s přídavkem saponátu.

/nepoužívat rozpouštědla, mechanické tvrdé předměty.../

Barevné skvrny  ze zorníku lze odstranit

etyleterem, terpentýnem nebo tetrachloretylénem /dle typu

barvy/

Desinfekce se provádí vložením do desinfekčního roztoku /viz

roztoky, pak se řádně opláchne v čisté vodě /ventily/ a

ponechá uschnout

Skladování a údržba :  viz ochranné masky

Materiál lícnice : /možnosti/

přírodní pryž  011680

CR                   011687

Silikon            0116885

Panoramatický zorník : / možnosti /

Polykarbonát                                       011646

PA                                                         011647

Triplex /vrstvené bezpečností sklo/   011

EVAC   U 8

Je únikový filtrační dýchací přístroj s kuklou odolnou proti

ohni, chrání oči,dýchací cesty proti dráždivému kouři,

vyšlehujícím plamenům, proudům žhavého vzduchu a toxickým

plynům včetně oxidu uhelnatého - CO/má hopkalitový filtr.

Ochranná doba je asi  20 minut v průměrných podmínkách

požáru.

Pozor ! Nechrání při sníženém obsahu kyslíku v ovzduší

Přístroj je uložen v pouzdru a je určen pouze pro jednorázové

použití/plomba/. V originálním zabalení má životnost  5 let.

Nasazení  únikového přístroje je velmi jednoduché a rychlé.

Chemický filtr je složen  ze 3 částí :

ASC aktivní uhlí

- absorbuje plyny /vznikající při požárech/

Zeolite molekulární síto

- absorbuje vlhkost a kyselé plyny

Hopcalite katalyzátor

- přeměňuje CO  na  CO2

Postup nasazení :

1. Otevřít otočením krycí víčko obalu

2. Rozbalit karponovou kuklu a tuto nasaďte přes hlavu

/jen asi na polovinu hlavy/

3. Vložte náustek do úst /mezi rty a dásně/ a skousněte

pryžové podložky

4. Nasaďte nosní svorku

5. Přetáhněte kuklu přes celou hlavu a dotáhněte směrem

před sebe kalouny až kukla jemně přilne ke krk

Parat  Maska

Je určena pro nasazení v oblasti evakuace osob/úniková maska/

Ochranná doba asi  15 min.

Složení :

- ochranná kukla/materiál odolný teplotě/

- plastový zorník

- vnitřní polomaska s upínacím systémem

stahovatelným

z vnější strany kukly

- universální ochranný filtr / průmyslový filtr /

Skladovatelnost v originálním zabalení  8 let.

Ochranná kukla umožňuje použití a nasazení únikového filtrač-

ního přístroje :

- osobám používajícím brýle

- osobám všech věkových kategorií /děti, dospělí../

- osobám s poraněním hlavy

Filtrační dýchací přístroje jsou jednoduché, levné.

Nevýhoda těchto přístrojů :

- přístroj nenahradí úbytek kyslíku v ovzduší !!!

- omezená ochrana v toxickém prostředí-nasycení

filtru

- omezená životnost filtrační chemické náplně

- neschopnost filtru zachycovat všechny toxické

plyny vznikající při spalování-požáru

SURVIVAID

Je úniková filtrační kukla , universální velikosti,chránící

před kouřem , plyny a ohni vzdorná/ 2x větší odolnost než

odolnost lidského těla./

Ochranná doba  proti kouři a toxických plynů vznikajících

při požáru je až   15 minut/HCN,H2S,CCl4,/

životnost v originál zabalení 5 let.

Hlavní přednosti:

- vyvinuta pro odolnost až do 450 st. C

- poskytuje čerstvý a příjemný vzduch pro přežití

- obsahuje vícevrstvý filtr/odolný 15 sec. teplotě 450 st./

vrstva č.1  - předoxidovaná vlákna/odolná plamenům

a vys. teplotě/

vrstva č.2  - aktivní karbonový filtr/absorbuje dým/

vrstva č.3  - netkaná vrstva /zachycuje prach/

vrstva č.4  - aktivní karbon.vlákna/katalytický kon-

ventor/

vrstva č.5  - aktivní karbon.filtr/obsorbce dýmu/

vrstva č.6  - netkaná vrstva/odstraňuje prach/