## Hasící přístroje

Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždyť zabírají spoustu místa a kazí výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky.

Jaké hasící přístroje vlastně máme?

Hasící přístroje se liší především podle náplně – hasební látky. Ještě se na světě nenašla hasební látka, která rychle a spolehlivě zlikviduje hoření jakékoliv hořlavé látky. Tak jich tu máme několik.

Vodní hasící přístroje

Dobře hasí

- Pevné hořlavé látky (např. dřevo)
Voda hasí přímo „u zdroje“, likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno.

Špatně hasí

- Hořlavé kapaliny (např. benzín, líh, ředidlo,…)
Je třeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.

- Hořlavé plyny
Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je více než obtížné.

- Hořlavé kovy
Nedoporučuje se vůbec! Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami. Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).
Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, běžný člověk zásah 230 voltů našich rozvodných sítích nemusí přežít!

Pěnové hasící přístroje

Dobře hasí

- hořlavé kapaliny
Hasební pěna oddělí hořlavou kapalinu od plamene, oheň nemá „potravu“.

- pevné hořlavé látky
Hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější.

Špatně hasí

- hořlavé plyny
Stejný problém jako u vody.

- hořlavé kovy
Hasební pěna obsahuje vodu, viz. voda.

- Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, díky obsahu vody je vodivost zaručena.

Práškové hasící přístroje

Dobře hasí

- Hořlavé kapaliny
Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.

- Hořlavé plyny
Stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě.

Špatně hasí

- Pevné hořlavé látky
Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.

- Hořlavé kovy
Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.

- Prášek elektrický proud nevede, zařízení pod proudem je tedy možno hasit, avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Je velmi jemný, takže odstraňování prášku např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.

Hasící přístroje CO2

Dobře hasí

- Hořlavé plyny
Velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.

- Hořlavé kapaliny
Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.

Špatně hasí

- Pevné hořlavé látky
Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.

- Hořlavé kovy
Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

Při hašení pozor na prostor,kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasící přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasících přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem“.

Zde lze více než doporučit hašení elektrických zařízení. Po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a „nezanechává zbytky“ po hašení.

Při použití hasícího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasícím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasícího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasícími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.